СПРАВКА

по применению технологии ПКМ «Кристалл» в промышленности и на транспорте

Севастопольское научно-производственное инновационное предприятие «Кристалл-Мотор» является разработчиком и изготовителем композитных материалов ПКМ «Кристалл», а также технологией их применения. НПИП «Кристалл-Мотор» обладает авторскими правами на технологию ПКМ «Кристалл» по ТУ У 30709210.001-2000.

НПИП «Кристалл-МотоР» имеет 10 летний практический опыт и специализируется на решении вопросов по восстановлению рабочих параметров, защиты от износа, увеличению технического и межремонтного ресурса любого промышленного оборудования и двигателей внутреннего сгорания различных типов и назначений, без вывода из эксплуатации.

В основу технологии «Кристалл» положен эксклюзивный метод «силицирования», т.е. насыщения поверхностей трения кремнием при сочетании необходимых условий: трения, давления и температуры в пограничных контактных зонах, возникающих при работе пар трения в любом их сочетании: сталь-сталь, сталь-чугун, сталь-цветные металлы, сталь-полимеры.

Обработка позволяет создавать на этих поверхностях насыщенный кремнием слой с повышенной износостойкостью, коррозионной устойчивостью и жаропрочностью, снизить коэффициент трения от базового значения в среднем в 10-15 раз, уменьшить скорость изнашивания сопряженных деталей в 5-10 раз, в зависимости от условий эксплуатации.

Образование на поверхностях трения такого слоя повышает механический КПД самой пары и механизма в целом, за счет многоступенчатого снижения коэффициента трения.

Результаты применения технологии на практике показали, что чистота поверхности пар трения после обработки ПКМ «Кристалл» на 50-80% выше, чем до обработки.

Параметры силицидного покрытия гарантированно сохраняются, в зависимости от первоначального состояния представляемых к обработке механизмов, в течение:

- не менее 3000 моточасов - для тепловозных, судовых и автотракторных дизельных ДВС;

- 60000 - 65000 км пробега - для бензиновых ДВС;

- не менее 10-12 месяцев подшипниковых узлов промышленного оборудования.

Триботехническая обработка производится без разборки и вывода агрегатов и механизмов из эксплуатации.

Трибосоставы готовятся на основе штатной смазки и применяются как обычная смазка при обслуживании различных подшипниковых узлов.

По результатам испытаний, поверхности трения, подвергавшиеся обработке ПКМ «Кристалл», свободно поддаются различным способам механической обработки (расточка, шлифовка и т.д.).

Практическое применение технологии «Кристалл» характеризуется:

- Восстановлением и поддержанием параметров судовых, тепловозных, автомобильных и других типов ДВС на уровне паспортных.

- Улучшением эргономических и экологических характеристик оборудования, снижением количества вредных выбросов в атмосферу в 2-3 раза.

- Увеличением технического ресурса подшипниковых узлов и редукторов различных механизмов, зубчатых шестерён колесных пар подвижного состава, буксовых подшипников, подвижных элементов цепных и зубчатых передач и т.д.

- Экономией топлива и ГСМ.

Отдельные результаты применения технологии «Кристалл»

- Новосибирский холдинг «РАТМ». Обработка подшипников ротора молотковой дробилки СМД-97А ЗАО «Чернореченский карьер» (г. Искитим, Россия) позволила снизить рабочую температуру с 60° до 20° и позволила продлить их эксплуатационный ресурс. Обработка пятимашинного агрегата на генераторе «поворот-ход» экскаватора ЭКГ №4 позволила уменьшить вибрацию механизма на 70-80%.

- Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации. Обработка редуктора-синхронизатора вибро-установки СМЖ-133 24-го завода ЖБИ Черноморского флота РФ позволила в 10 раз превысить его наработку на отказ. По результатам испытаний начата плановая обработка механизмов и оборудования завода.

- Комитет рыбного хозяйства Украины. При проведении научно-практического исследования применения технологии совместно с Севастопольским научным технико-технологическим институтом на рыболовных судах Черноморской флотилии, удалось поднять величину компрессии на судовых дизелях и дизель генераторах до, практически, номинальных значений, снизить вибрацию, улучшить эргономические и экологические параметры двигателей, достичь существенную экономию топлива и ГСМ.

- ГП «Восточный ГОК» (г.Желтые Воды, Украина). Обработка редуктора Ц2Ш-1250 привода мельницы ММС 70/23 блока №2 мельничного отделения ГМЗ позволило добиться падения потребляемого тока на 20%, а также заметного снижения шума, вибрации и температуры подшипников.

- ГПП «Укрпромводчермет» (г.Донецк, Украина). Триботехническая обработка по технологии «Кристалл» агрегатов насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода позволила уменьшить величину потребляемого тока в среднем на 5-8 А на агрегат, по стороне 6 кВ. Экономия денежных средств на одном агрегате за 6 месяцев составила свыше 35 тыс. гривен.

- ГКП «Севтеплоэнерго» (г.Севастополь, Украина). Применение трибосоставов на основе пластичных смазок на оборудовании позволило:

- безаварийно эксплуатировать подшипниковые узлы трех котельных 5-го энергорайона этого предприятия в течение двух отопительных сезонов;

- снизить температуру подшипников сетевого насоса типа Д 1250/125 в котельной 4-го энергорайона с 66° до 41° и безаварийно эксплуатировать его весь отопительный сезон.

- ГКП «Севгорводоканал» (г. Севастополь, Украина). Проведена триботехническая обработка подшипниковых узлов гидроузлов №19 и №20. В результате зафиксировано снижение энергопотребления на 10-12А, улучшились температурные и шумо-вибрационные характеристики оборудования.

- ГПП «Кривбасспромводоснабжение» (г.Кривой Рог, Украина). Проведен эксперимент по подготовке и установке штатной сальниковой набивки повышенной износостойкости, обработанной по технологии «Кристалл» на насосном агрегате Д630-90. Набивка отстояла в водной среде свыше 2900 часов, превысив срок службы штатной набивки на 2727 часов.

- Компания «Княжий град» (г. Киев, Украина). Триботехнические мероприятия, проведенные на подшипниках электрокомпрессора ВЕ-6/13М1 позволили достичь снижения тока на 30 ампер уже через 12 часов работы агрегата.

- ЧП «Юпитер» (г.Севастополь, Украина). Обработка механизмов и агрегатов вальцовой мельницы типа Р6-АВМ-7 привела к снижению потребления электроэнергии на 10-15%, снизила шумовибрационные показатели при работе оборудования на 30-40%.

- ГП «Львовуголь», (г.Сокаль, Украина). На шахте «Межиричанская» обработка сальниковой набивки по технологии «Кристалл» на насосах ЦНС-300х600 позволило увеличить срок службы сальниковой набивки с 3-4 часов до 75 часов. Обработка подшипников качения на данных насосах позволило устранить их повышенный нагрев.

- Применение технологии «Кристалл» на локомотивах:

- ООО «Стивидорная компания «Авлита», (г.Севастополь, Украина):

- тепловоз ТГМ4-008, двигатель 6ЧНА 21/21. Параметры дизеля выведены на паспортный уровень и сохранялись в течение 2000 моточасов.

- Севастопольский филиал ОАО «Киев-Днепровское МППЖТ» (г.Севастополь, Украина):

- тепловоз ТГМ6А №2027, двигатель ЗА-6Д49. Параметры дизеля достигли номинала уже через 5 моточасов;

- тепловоз ТЭМ2 №5597, двигатель Д-50. Увеличение и выравнивание значений Рс изношенного дизеля. Уменьшение в 2-3 раза расхода масла на угар;

- тепловоз ТЭМ2У №8423, двигатель Д-50. Восстановление значений Рс до паспортных после некачественного капремонта. Снижение дымности на выхлопе;

3.	ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» (г.Запорожье, Украина):

- тепловоз ТЭМ2У №9114, двигатель ПДПМ. Параметры дизеля выведены на паспортный уровень и сохранялись после 4000 моточасов;

- тепловоз ТГМ4 №1985, двигатель 6ЧА 21/21. Восстановление номинальных параметров у изношенного дизеля;

- тепловоз ТГМ4 №1732, двигатель 6ЧА 21/21. Увеличение давления масла до паспортных значений.

Все обработки проведены без вывода локомотивов из эксплуатации.

Обработка агрегатов и механизмов по технологии ПКМ «Кристалл» успешно проведена более, чем на 30 предприятиях России и Украины, что документально подтверждается соответствующими протоколами и актами.

Энергоресурсосберегающая технология «Кристалл» при своевременном и дифференцированном применении позволяет решать проблемы увеличения технического ресурса механизмов и оборудования, энергосбережения, экологии и эргономики. Наиболее эффективно и результативно можно использовать возможности этой технологии на технике, имеющей износ до 30-35%, либо на узлах и агрегатах после их капитального ремонта.

Руководителям предприятий, заинтересованным в применении технологии «Кристалл», высылаются для ознакомления анализ работы НПИП «Кристалл-МотоР» в России и Украине, в том числе, копии протоколов практического применения технологии в различных областях промышленности и транспорта.

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться:

e-mail: ecostroy2002@mail.ru, Skype: revutskysv,

тел.+380503990707, +380692540766,

факс: +380692543978

Технический директор                                                                   Ревуцкий Сергей Викторович

Представитель и координатор трибо направления в Волгограде:

+7 927 52 67 294  Пастухов Юрий Викторович